EE774
HW 10
Jae Lee

Helicopter
ctrl.m
function u = ctrl(in,P) / q_cmd = in(1); / q = in(2); / t = in(3); / a_ref = -4; / b_ref = 4; / persistent q_ref; / persistent k_q_hat; / persistent k_q_cmd_hat; / persistent theta_hat; / if t==0 / q_ref = 0; / k_q_hat = 0; / k_q_cmd_hat = 0; / theta_hat = 0; / else / q_ref = q_ref + P.Ts * (a_ref*q_ref + b_ref*q_cmd); / e = q - q_ref; / k_q_hat = k_q_hat + P.Ts * (P.gamma_q * q * e); / k_q_cmd_hat = k_q_cmd_hat + P.Ts * (P.gamma_q_cmd * q_cmd * e); / theta_hat = theta_hat + P.Ts * (-P.gamma_theta * tanh(360/pi*q) * e); / end / u = k_q_hat*q + k_q_cmd_hat*q_cmd - theta_hat*tanh(360/pi*q); / end

param.m
clear; close all; clc; / % initial conditions / P.q0 = 0; / % sample rate for controller / P.Ts = 0.01; / P.gamma_q = 100; / P.gamma_q_cmd = 100; / P.gamma_theta = 8;

Result

Delta Wing
ctrl.m
function u = ctrl(in,P) / phi_ref = in(1); / p_ref = in(2); / phi = in(3); / p = in(4); / phi_cmd = in(5); / t = in(6); / x = [phi; p]; / x_ref = [phi_ref; p_ref]; / persistent k_x_hat; / persistent k_r_hat; / persistent theta_hat; / if t==0 / k_x_hat = [0; 0]; / k_r_hat = 0; / theta_hat = [0; 0; 0]; / else / e = x - x_ref; / k_x_hat = k_x_hat + P.Ts * (-P.gamma_x * x * e' * P.P * P.B); / k_r_hat = k_r_hat + P.Ts * (-P.gamma_r * phi_cmd * e' * P.P * P.B); / theta_hat = theta_hat + P.Ts * (P.gamma_theta * [abs(phi)*p abs(p)*p phi^3]' * e' * P.P * P.B); / end / tellme = [k_x_hat'*x k_r_hat*phi_cmd -theta_hat'*[abs(phi)*p; abs(p)*p; phi^3]] / u = k_x_hat'*x + k_r_hat*phi_cmd - theta_hat'*[abs(phi)*p; abs(p)*p; phi^3]; / end

param.m
clear; close all; clc; / % initial conditions / P.phi0 = 10*pi/180; / P.p0 = 0; / P.omega_n = 1; / P.zeta = 0.7; / % sample rate for controller / P.Ts = 0.01; / P.B = [0; 1]; / P.Q = [1 0; 0 10]; / value = 10; / value2 = 10; / P.gamma_x = [value 0; 0 value]; / P.gamma_r = value; / P.gamma_theta = [value2 0 0; 0 value2 0; 0 0 value2]; / % P.gamma_x = [100 0; 0 100]; / % P.gamma_r = 100; / % P.gamma_theta = [100 0 0; 0 100 0; 0 0 100]; / P.a_ref = [0 1; -P.omega_n^2 -2*P.zeta*P.omega_n]; / P.b_ref = [0; P.omega_n^2]; / P.P = lyap(P.a_ref', P.Q);

reference.m
function sys=mdlDerivatives(t,x,u,P) / phi_ref = x(1); / p_ref = x(2); / phi_cmd = u(1); / phi_ref_dot = p_ref; / p_ref_dot = -P.omega_n^2*phi_ref - 2*P.zeta*P.omega_n*p_ref + P.omega_n^2*phi_cmd; / sys = [phi_ref_dot p_ref_dot];

Simulink block diagram

Result