ECEn 774
HW 11
Jae Lee

param.m
clear; close all; clc; / % initial conditions / P.phi0 = 10*pi/180; / P.p0 = 0; / % sample rate for controller / P.Ts = 0.01; / % baseline controller / P.A = [0 1 0; 0 0 1; 0 -0.018 0.015]; / P.B = [0; 0; 1]; / P.B_ref = [-1; 0; 0]; / lqr_Q = eye(3); / lqr_R = eye(1); / [K,S,E] = lqr(P.A, P.B, lqr_Q, lqr_R); / P.K = K; / % adaptive controller / value = 100; / P.gamma_theta = [value 0 0; 0 value 0; 0 0 value]; / P.a_ref = P.A - P.B*P.K; / P.Q_ref = diag([100; 100; 100]); / P.P_ref = lyap(P.a_ref', P.Q_ref);

ctrl.m
function out = ctrl(in,P) / e_i = in(1); / phi_ref = in(2); / p_ref = in(3); / phi = in(4); / p = in(5); / phi_cmd = in(6); / t = in(7); / persistent theta_hat; / if t==0 / theta_hat = [0; 0; 0]; / else / e = [e_i; phi; p] - [e_i; phi_ref; p_ref]; / theta_hat = theta_hat + P.Ts * (P.gamma_theta * [abs(phi)*p abs(p)*p phi^3]' * e' * P.P_ref * P.B); / end / x = [e_i; phi; p]; / u_bl = -P.K*x; / u_ad = -theta_hat'*[abs(phi)*p abs(p)*p phi^3]'; / u = u_bl + u_ad; / out = [u_bl; u_ad; u]; / end

reference.m
function sys=mdlDerivatives(t,x,u,P) / e_i = x(1); / phi_ref = x(2); / p_ref = x(3); / phi_cmd = u(1); / x_dot = (P.A-P.B*P.K)*x + P.B_ref*phi_cmd; / sys = x_dot;

result
Input / Response