hw9

trajectory.m
function out = trajectory(u, P) / t = u(1); / y_traj = [1 t t^2 t^3 0 0 0 0; 0 0 0 0 1 t t^2 t^3] * P.C; / ydot_traj = [0 1 2*t 3*t^2 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 1 2*t 3*t^2] * P.C; / yddot_traj = [0 0 2 6*t 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 2 6*t] * P.C; / ydddot_traj = [0 0 0 6 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 6] * P.C; / rx = y_traj(1); / ry = y_traj(2); / rx_dot = ydot_traj(1); / ry_dot = ydot_traj(2); / rx_ddot = yddot_traj(1); / ry_ddot = yddot_traj(2); / rx_dddot = ydddot_traj(1); / ry_dddot = ydddot_traj(2); / psi = atan(ry_dot/rx_dot); / tellme = [rx_dot ry_dot psi*180/pi] / v = sqrt(rx_dot^2 + ry_dot^2); / r = (rx_dot*ry_ddot - ry_dot*rx_ddot)/(rx_dot^2 + ry_dot^2) + psi; / a = (rx_dot*rx_ddot + ry_dot*ry_ddot)/v + 0.1*v; / tau = P.Jz * ((rx_dot * (ry_ddot + ry_dddot) - ry_dot * (rx_ddot + rx_dddot)) / (rx_dot^2 + ry_dot^2) ... / - (2*rx_dot*rx_ddot + 2*ry_dot*ry_ddot)*(rx_dot*ry_ddot - ry_dot*rx_ddot) / (rx_dot^2 + ry_dot^2)^2); / F = P.m * ((rx_ddot^2 + rx_dot*rx_dddot + ry_ddot^2 + ry_dot*ry_dddot) / v ... / - ((rx_dot*rx_ddot + ry_dot*ry_ddot)^2) / ((rx_dot^2 + ry_dot^2)^1.5) + 0.1*(-0.1*v+a)); / x_r = [rx, ry, psi, v, r, a]; / u_r = [tau, F]; / out = [u_r x_r]; / end

ctrl.m
function u_tilde = ctrl(uu,P) / xr = uu(1:6); / x = uu(7:12); / rx_ref = xr(1); / ry_ref = xr(2); / psi_ref = xr(3); / v_ref = xr(4); / r_ref = xr(5); / a_ref = xr(6); / A = [... / 0 0 -v_ref*sin(psi_ref) cos(psi_ref) 0 0; / 0 0 v_ref*cos(psi_ref) sin(psi_ref) 0 0; / 0 0 -1 0 1 0; / 0 0 0 -0.1 0 1; / 0 0 0 0 0 0; / 0 0 0 0 0 0 / ]; / B = [0 0; 0 0; 0 0; 0 0; 1/P.Jz 0; 0 1/P.m]; / [K,S,E] = lqr(A,B,eye(6),eye(2)); / x_tilde = x - xr; / u_tilde = -K*x_tilde; / end