Problem 4

param.m
clear; / % inverted Pendulum parameter file / % actual system parameters used in simulation model / % randomly select a / P.a = 4*rand-2; / % initial conditions / P.y0 = 0; / P.ydot0 = 0; / P.z0 = 0; / % sample rate for controller / P.Ts = 0.01; / % dirty derivative gain / P.tau = 0.5;

ctrl.m
function u=ctrl(in,P) / yr = in(1); / y = in(2); / ydot = in(3); / z = in(4); / t = in(5); / mode = 2; % a is known / % a is unknown / % persistent xi3_derivative; / % persistent xi3_d1; / % if t==0 / % xi3_derivative = 0; / % xi3_d1 = 0; / % end / if mode == 1 / beta0 = 0.3; / beta1 = 1; / beta2 = 1; / x1 = y-yr; / x2 = ydot; / x3 = z; / x1_dot = x2; / x2_dot = -P.a*x2*abs(x2) + x3; / xi2 = -beta0 * sat(x1); / xi2_dot = 0; / xi2_ddot = 0; / xi3 = -x1 + P.a*x2*abs(x2) + xi2_dot - beta1*sat(x2 - xi2); / if x2 >= 0 / xi3_dot = -x1_dot + 2*P.a*x2*x2_dot + xi2_ddot - beta1*x2_dot; / else / xi3_dot = -x1_dot - 2*P.a*x2*x2_dot + xi2_ddot - beta1*x2_dot; / end / u = -x2 + xi2 + x3 + xi3_dot - beta2*sat(x3 - xi3); / elseif mode==2 / beta0 = 0.1; / beta1 = 1; / beta2 = 1; / x1 = y-yr; / x2 = ydot; / x3 = z; / x1_dot = x2; / x2_dot = -P.a*x2*abs(x2) + x3; / xi2 = -beta0 * sat(x1); / xi2_dot = 0; / xi2_ddot = 0; / if x2-xi2~=0 / xi3 = -x1 + xi2_dot - beta1*sat(x2 - xi2) - 2*abs((x2-xi2)*x2)*abs(x2)/(x2-xi2); / else / xi3 = -x1 + xi2_dot - beta1*sat(x2 - xi2) - 2*abs((x2-xi2)*x2)*abs(x2)/(x2-xi2+1); / end / % error = xi3 - xi3_d1; / % xi3_derivative = (2*P.tau-P.Ts)/(2*P.tau+P.Ts)*xi3_derivative... / % + 2 / (2*P.tau+P.Ts) * (error); / % xi3_d1 = xi3; / % u = -x2 + xi2 + x3 + xi3_derivative - beta2*sat(x3 - xi3); / u = -x2 + xi2 + x3 - beta2*sat(x3 - xi3); / end / end / function out = sat(in) / if in>1, out=1; / elseif in<-1, out=-1; / else out=in; / end / end

Result of the controller(a - known)
y_r – yellow / y - blue / Control input

Result of the controller(a – unknown)
y_r – yellow / y - blue / control input